ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (pkt. 3.2)

Charakterystyka zlewni i zbiorników – skrzynek rozsączających służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu planowanej inwestycji (działka nr 81/5, Kicin):

ZBIORNIK NR 1:

- wymiary systemu rozsączającego: długość L = 3,6 m; szerokość B =1,5 m; głębokość H = 0,9 m; powierzchnia – 5,4 m2

- Rzędna wlotu do skrzynek: 97,26 m n.p.m

- Rzędna dna skrzynek: 96,66 m n.p.m

- Współrzędne geograficzne wlotu do skrzynek: N: 52 ̊ 27’ 57.01” E: 17 ̊1’8.83”

- Liczba skrzynek – 27 sztuk

- Ilość odprowadzanych ścieków:

- Qhmax = 5,57 m3/h

- Qdśr = 1,34 m3/d

- Qrmax = 269,5 m3/r

- Odwadniana powierzchnia: 0,045ha

- Urządzenia podczyszczające – separator węglowodorów ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem

ZBIORNIK NR 2:

- wymiary systemu rozsączającego: długość L = 6,0 m; szerokość B =3,6 m; głębokość H = 1,2 m; powierzchnia – 21,6 m2

- Rzędna wlotu do skrzynek: 97,40 m n.p.m

- Rzędna dna skrzynek: 96,50 m n.p.m

- Współrzędne geogr. wlotu do skrzynek: N: 52 ̊ 27’ 56.48” E: 17 ̊1’11.08”

- Liczba skrzynek – 211 sztuk

- Ilość odprowadzanych ścieków:

- Qhmax = 40,44 m3/h

- Qdśr = 10,67 m3/d

- Qrmax = 2135,0 m3/r

- Odwadniana powierzchnia: 0,125 ha

- Urządzenia podczyszczające – osadnik i separator węglowodorów ropopochodnych