Załącznik nr 2

# Instrukcja wymagań Zamawiającego do wykonania prac.

- Zwalczanie  barszczu Sosnowskiego, na nieruchomościach komunalnych: dz. 22/19, 23/6,

24/6,  ark. 13,   obręb  Czerwonak  i  dz.  330/4,  ark. 20,   obręb  Koziegłowy,  chemicznie 
         i mechanicznie, na powierzchni zredukowanej 3,5 do 4 ha.

2.     Wykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia siedlisk występowania barszczu Sosnowskiego, przez ustawienie tablic ostrzegawczych lub zawieszenie taśmy ostrzegawczej;

- przeprowadzenia zabiegów chemicznych zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych prac;

- stosowania oprysków metodą integrowaną z zastosowaniem Roundup 360 SL (dawka 2 l /ha) - 1 i 3 zabieg oraz Fernando 300 EC (dawka 0,5 l / ha) - 2 zabieg, w okresie od drugiej połowy V do końca VIII. 2018 r.  ( 2 - 3 razy w sezonie w zależności od przebiegu wegetacji);

- zabezpieczenie opryskanego terenu przed dostępem mieszkańców;

- stosowania  metody  mechanicznej  zwalczania  barszczu  Sosnowskiego  w  okresie   VI – IX.
2018 r.  ( 2 - 4 razy w sezonie w zależności od przebiegu wegetacji);

- kompletowanie w trakcie realizacji prac dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.

Uwagi:

-    rozpoczęcie prac od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 16 maja 2018 r.,

zakończenie prac do 30 września 2018 r.