PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

na

„Budowę monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” –  na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

Czerwonak  maj 2016 rok

1. Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie

Gmina  Czerwonak  –  lokalizacji Dworzec Bolechowo, ul. Kolejowa

dz. nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo.

2. Kody grup, klas i kategorii robót

32.26.00.00 - 3 Urządzenia do przesyłu danych

32.33.31.00 - 7 Rejestratory obrazu wideo

32.32.35.00 – 8 Urządzenia do nadzoru wideo

32.33.32.00 - 8 Kamery video

32.51.00.00 - 1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

34.97.10.00 - 4 Urządzenia do bezpośredniego monitorowania

45.31.00.00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.40.00 - 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

48.32.90.00 – 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania

74.23.23.10-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczna

3. Nazwa i adres Inwestora :

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

4. Autorzy programu funkcjonalno - użytkowego

mgr inż. Agnieszka  Jamrowska

mgr inż. Ryszard Kroker

Opracowanie sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 207)

Spis zawartości:

I. DEFINICJE .......................................................................................................................... 4

II. CZĘŚĆ OPISOWA .............................................................................................................6

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...........................................................6

1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ………………………………………….....................................................................................6

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ..............................................................6

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA........................................................................................................................ 8

2.1.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  do prac związanych  z przygotowaniem  terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami wykończeniem i  zagospodarowaniem terenu  ……………………………………………………………………….…………………8

2.2.  Wymagania dotyczące   rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych   do prac związanych  
z przygotowaniem  terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami wykończeniem 
i  zagospodarowaniem terenu  …………………………………………..……………………..9

2.3.  Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  do prac związanych  z przygotowaniem  terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami wykończeniem  i  zagospodarowaniem terenu  …………….……..14

I  Ogólne wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych ……...14

2.3.1. Obowiązki Zamawiającego………….…………………………………………….........14

2.3.2. Obowiązki Wykonawcy………….……………………………………………………..14

2.3.3. Dokumenty budowy……………………………………………………………….…....16

2.3.4.  Wyroby  budowlane  ( Materiały ) …………………………………………….……....16

2.3.5. Sprzęt………………………………………………..………………………………......17

2.3.6. Środki  transportu ……………………………………..……………………………......18

II  Szczegółowe  wymagania dotyczące   warunków wykonania i odbioru robót

budowlanych  robót………………………………………………………………………........18

.

1) Wymagania dotyczące  warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Monitoring……………………………….………………………………………….………..18

3. 1. Zakres robót……………………….……………………………………………………..18

3.2.  Materiały………………………………………………….……………………………...19

3.3 . Montaż………………………………………….………………………………………..21

3.4.  Kontrola jakości i odbiór robót…………………………………………………………..22

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .............................................................................................23

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego. ........................................................................................................................... 23

2. Zdjęcia  oraz elementy mapy   z  naniesioną lokalizacją zadania ……….…………..…..…25

I. DEFINICJE

Wymagania Zamawiającego oznaczają opis wymagań w stosunku do przedmiotu

zamówienia zawarty w całości lub dowolnej części tego dokumentu

Zamawiający oznacza osobę będącą Inwestorem dla zadania opisanego w niniejszym

opracowaniu oraz wymieniana jako zamawiający w całym poniższym opracowaniu,

Wykonawca oznacza osobę wyłoniona przez Zamawiającego jako realizatora zadania

opisanego w poniższym opracowaniu oraz osobę wymieniana jako wykonawca w całym

poniższym opracowaniu,

Inżynier oznacza osobę wyznaczona przez Zamawiającego do działania w jego imieniu

do technicznej obsługi Kontraktu w zakresie zarządzania kontraktem lub jedynie w

zakresie nadzoru inwestorskiego.

Komisja oznacza zespól osób, powoływany każdorazowo przez  Inżyniera/Zamawiającego w celu dokonywania: odbiorów częściowych, robót zanikających, etapów i robót końcowych, prób i pomiarów oraz innych rozstrzygnięć spornych,

Próby Końcowe oznaczają próby które są wyspecyfikowane w kontrakcie i konieczne

dla odbioru i stwierdzenia prawidłowości wykonania robót.

Próby eksploatacyjne oznaczają próby które są wyspecyfikowane w Kontrakcie, i

konieczne do odbioru i potwierdzenia właściwości funkcjonalnych wykonanych robót

Sprzęt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy

potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad.

Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), mające stanowić

część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli

występują), które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu,

Roboty Stałe oznaczają roboty stałe, które maja być zrealizowane przez Wykonawcę

według Kontraktu,

Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mogące stanowić lub stanowiące

część Robót Stałych,

Odcinek oznacza część zakresu robót przyjętą zgodnie z podziałem na odcinki

funkcjonalne wprowadzonym przez  służby Zamawiającego

Roboty Tymczasowe oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju

(inne niż Sprzęt Wykonawcy), potrzebna na Placu Budowy do realizacji i ukończenia

Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad,

Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest

odpowiednie,

Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne

oprogramowanie, rysunki podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze

technicznym (jeśli są), dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu,

Sprzęt Zamawiającego oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione

przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót, jak podano w

Wymaganiach Zamawiającego, ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przejętych przez

Zamawiającego,

Plac Budowy oznacza miejsca gdzie maja być realizowane Roboty Stałe i do których

maja być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyrażone w

Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy,

Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez

doświadczonego Wykonawcę do daty składowania Dokumentów Ofertowych,

Zmiana oznacza jakakolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub Robotach,

która jest polecona lub zatwierdzona jako zmiana,

Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego z

chwilą rozpoczęcia Kontraktu. Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu

Budowy przez Wykonawcę oraz będzie używany zgodnie z artykułem 45 Prawa

Budowlanego PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:

na „Budowę monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” –  na działce

Pozwolenie na budowę oznacza dokument wydany Zamawiającemu przez uprawnione

jednostki władzy lokalnej, pozwalający na rozpoczęcie robót na zasadach określonych w

Prawie Budowlanym,

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót oznacza zgłoszenie przez Zamawiającego,

uprawnionej jednostce władzy lokalnej, konieczność wykonania robót budowlanych na

zasadach określonych w Prawie Budowlanym

Polskie Prawo Budowlane oznacza Ustawę Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie :

„Budowę monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” –  na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

Adres przedsięwzięcia:

Realizacja tego zadania – rejon dworca Bolechowo,  działka o nr ewid. 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę,

„Budowę monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” –  na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

1.2 . Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

Uwarunkowania formalno – prawne

Zadanie  „Budowę monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” –  na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

Omawiane  zadanie  w ramach niniejszego Programu Funkcjonalno –Użytkowego, obejmuje:

- budowę  1 słupa do montażu kamery ,

- doprowadzenie zasilania energetycznego do   kamery,

- zamontowanie 1 kamery na 1 słupie,

- umożliwienie pracy systemu w całkowicie bezobsługowym z pełnym sterowaniem kamerami,

- wykonawca zaprojektuje i wykona „ skrzynię agregującą” słupy w ramach jednej lokalizacji,

- obudowa do routera o wielkości pozwalającej na umieszczenie switcha światłowodowego 1U,  powinna zawierać co najmniej 3 sztuki gniazd 230 V.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót jest opracowanie dokumentacji

projektowej spełniającej wymagania określone w Rozdziale 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 202 z dnia 16 września 2004 r.), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać usuniecie kolizji z infrastruktura podziemna i uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie na bieżąco konsultował rozwiązania projektowe dotyczące poszczególnych obiektów.

W ramach dokumentacji projektowej muszą  być wykonane projekty  budowlane, w  oparciu, o które będą  mogły być  realizowane roboty wymagające pozwolenia na budową  bądź zgłoszenia zgodnie z art. 29 do 30 Prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna być  opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje należ dostarczyć Zamawiającemu w 5 egzemplarzach  i na nośniku

elektronicznym (CD)  wersja edytowalna WORD ,  natomiast część graficzna  zarówno wersja w PDF  , jak i DWG. Ponadto należy wykonać projekty wykonawcze.

Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej

i realizacji

Dokumentacja projektowa powinna  zawierać  następujące zagadnienia:

- organizacje robót dla każdej części zadania, z uwzględnieniem jak najmniejszego zakłócenia w komunikacji  transportu publicznego

- organizacje placu budowy w rejonie dworca Bolechowo (w miejscu lokalizacji instalacji słupa wraz z montażem kamery i doprowadzeniem zasilania energetycznego)

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej powinna być szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego geodezyjna oraz techniczna oraz szczegółowe warunki do projektowania, których uzyskanie jest obowiązkiem projektanta.

Projektant jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich materiałów do projektowania.

Zawartość dokumentacji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować wszelkie niezbędne opracowania w tym projekty budowlane

i wykonawcze, we wszystkich branżach wraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami (plan bioz).

Dokumentacja musi być na bieżąco uzgadniana z zamawiającym   i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie umożliwiającym mu jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa musi być  realizowana przez projektantów posiadających stosowne wymagane prawem uprawnienia  .

Uwarunkowania w zakresie planowania przestrzennego

„Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” –  na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

nie jest  sprzeczne z planem w zakresie nowej aranżacji przestrzeni ulicznej w część drogowej oraz  placów i  ciągów pieszych.

Uwarunkowania w zakresie warunków gruntowo – wodnych.

Z uwagi na to że planowane  do zlokalizowania słup z kamerą  wraz z częścią energetyczną  zlokalizowane będą na terenach zielonych można przyjąć  , że na przeważającej części terenów  występują dostateczne warunki gruntowo-wodne pozwalające na ich bezpośrednie posadowienie   i niewymagające podczas prac budowlanych stosowania specjalnych zabiegów i technologii.

Bezwzględnie na etapie projektowania prac budowlanych należy przewidzieć  przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania warunków lokalnie dla każdego terenu w zależności od warunków lokalnych projektować standardowe bądź szczególne rozwiązania.

.

Uwarunkowania w zakresie istniejącej zieleni

Projekt nie zakłada usunięcia istniejącej zieleni .

Uwarunkowania w zakresie uzbrojenia podziemnego

W trakcie prac projektowych do obowiązków projektanta należy wykonanie rozpoznania w zakresie kolizji z  ewentualnym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie projekty dotyczące budowy elementów punktów integracyjnych, powinny być uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.  Wymagania dotyczące  dokumentacji projektowej  do prac związanych  
z przygotowaniem terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami, wykończeniem  i  zagospodarowaniem terenu

Dokumentacje projektowa wykonać z zachowaniem wymogów:

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. „Prawo budowlane” - tekst jednolity – (Dz.U. 2016    )

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej

(projektu budowlanego i wykonawczego ) w branżach:    konstrukcji  słupa,  elektrycznej 
w zakresie zasilania  kamery oraz kompleksową dokumentację związaną z częściami składowymi monitoringu.

Dokumentacja winna zawierać pełna inwentaryzacje stanu istniejącego i określenie technologii robót we wszystkich branżach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż, informacje   w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) dla wszystkich branż.

Dokumentacja projektowa  musi zawierać  wymagane obowiązujące przepisami projekty

budowlane wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi  i musi  zapewniać warunki do pełnej realizacji robót.

Dokumentacje należy dostarczyć Zamawiającemu w 5 egzemplarzach  i na nośniku

elektronicznym (CD)  wersja edytowalna WORD ,  natomiast część graficzna  zarówno wersja w PDF, jak i DWG. Ponadto należy wykonać projekty wykonawcze.

Dokumentacja  musi  posiadać niezbędne  uzgodnienia oraz wymagane decyzje administracyjne.

Uprawnienia projektantów.

Wykonawcy prac projektowych  musza posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności odpowiedniej do zakresu projektu.

W celu poświadczenia uprawnień Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentacji

projektowej kopii :

- uprawnień właściwych do zakresu wykonywanych prac projektowych.

- zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Izby Inżynierów Budownictwa) ważne na rok, w którym dokumentacja projektowa będzie odbierana przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do projektu oświadczenie projektanta

i sprawdzającego o  kompletności dokumentacji i wykonaniu jej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi  przepisami,

- możliwości wykorzystania dokumentacji do celów jakim ma służyć.

2.2.  Wymagania dotyczące  rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych   do prac związanych  z przygotowaniem  terenu budowy, architekturą,  konstrukcją, instalacjami, wykończeniem  i  zagospodarowaniem terenu

Wymagania  dotyczące przedsięwzięcia - Monitoring

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe (wyszczególnienie parametrów technicznych):

Cele projektu

Objęcie monitoringiem kamer przystanków komunikacji miejskiej ma na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie tych ważnych urządzeń użyteczności publicznej oraz umożliwić większą efektywność działań służb odpowiedzialnych za ochronę porządku publicznego.

Cele szczegółowe to:

- utworzenie w rejonie przystanków tzw. „bezpiecznych przestrzeni”, z których mieszkańcy będą korzystać chętniej i częściej,

- zapobieganie aktom wandalizmu i dewastacji elementów przystanków,

- przeciwdziałanie wykroczeniom zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu 
w ich obrębie, palenia tytoniu oraz zaśmiecania tych obiektów.

- poprawa przestrzegania zasad ruchu drogowego, szczególnie zakazu zatrzymania i postoju pojazdów w zatokach autobusowych,

- uniemożliwienie napadów, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych na korzystających 
z przystanków mieszkańcach gminy.

- ograniczenie kradzieży, w tym działania tzw. „kieszonkowców” w momentach zwiększonego natężenia ruchu pieszych.

- Udostępnienie podglądu miejsc publicznych funkcjonariuszom Straży Gminnej, celem bardziej efektywniejszej realizacji zadań przez te jednostki.

Poniżej na poszczególne lokalizacje przewidziano zamontowanie monitoringu oraz

Instalację urządzeń do rejestracji obrazu, zarządzania kamerami i podglądu obrazu 
w siedzibie Straży Gminnej.

Wymagania  dotyczące przedsięwzięcia

Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Zakres robót

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji kamer telewizji przemysłowej oraz podglądu obrazu z tych kamer na stacji monitorowania w Straży Gminnej w Czerwonaku - Siedziba Główna – centrum monitoringu Koziegłowy, os. Leśne 16 :

- Instalacja urządzeń do rejestracji obrazu, zarządzania kamerami i podglądu obrazu:

- umożliwienie pracy systemu w systemie całkowicie bezobsługowym, z możliwością

okazjonalnego uruchomienia stacji podglądowej z pełnym sterowaniem kamerami;

- utworzenie optymalnej przestrzeni dyskowej zapewniającej wystarczającą ilość miejsca dla

archiwizacji nagrań,  oraz zabezpieczeniem przed utratą danych;

- zapewnienie sterowania wszystkich kamer za pomocą jednego systemu;

- montaż słupa pod kamerę,

- instalacja kamery obrotowej  na słupie,

- doprowadzenie zasilania 230V do słupa,

- uruchomienie i testowanie kamery.

Parametry poszczególnych elementów - centrum monitoringu

A. Rejestrator sieciowy IP 32 kanały

Rejestrator: pasmo wejściowe/wyjściowe 200Mbps/160mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U.

Rejestrator współdziałając z klawiaturą systemową IP musi zapewnić jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamer na minimum 6 monitorach oraz umożliwiać dowolną konfigurację widoków kamer na minimum 6 monitorach.

B. Klawiatura systemowa IP

Kontroler systemowy IP. Manipulator 3D, manipulator jog/dial. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy prostokątny o średnicy 7” (rozdzielczość 800*480). Obsługa dekoderów sprzętowych. Zarządzanie do 256 urządzeń. Bezpośrednia obsługa pojedynczego rejestratora DVR/NVR. Możliwość bezpośredniego wyświetlania pojedynczej kamery w rozdzielczości do 1080p. interfejs USB2.0 do zgrywania danych. Wbudowane porty RS-232 i 485. Zasilanie 12VDC.

C. Dysk twardy

Dysk HDD 4 TeraBajty - 4 sztuki. Dysk przeznaczony do pracy ciągłej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

D. Router (1 sztuka)

Router GSM LTE, LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS, 2 x ETH - switch lub router, 1 x COM, 1 x USB, 2 x wej. cyfrowe, 2 x wyj cyfrowe, Przełączanie na WAN, tem. pracy -25 do 75 st. C, autodiagnostyka, autorestarty, firewall, zasilacz do Routera.

E. Monitor

Monitor LED, 42'', przeznaczony do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

F. Telefon GSM

Telefon umożliwiający odbiór alarmowych SMS-ów ze zdalnych urządzeń GSM - routerów

G. Instalacja antenowa do stacji monitorowania.

Antena GSM do routera, słup antenowy balastowy MB-2 h=2m + balast, konwerter RS-485/232, system uziomowy słupa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, okablowanie strukturalne.

H. Osprzęt do stacji monitorowania

Switch 1U rack 19", 16 portów 10/100/1000 Mbps, 2 porty SFP, UPS 2200VA, Szyny rack19" do UPS'a, szafa rack 19" 27U 600x800 stojąca, wentylowana, Listwa zasilająca rack 19" 9 gniazd.

Parametry poszczególnych elementów - rejon dworca Bolechowo

- montaż 1 słupa pod 1  kamerę,

- instalacja kamery stacjonarnej na słupie,

- doprowadzenie zasilania 230V do słupa.

A. Kamera obrotowa (1 sztuka)

Kamera PTZ IP, rozdzielczość 2 MP, przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129mm, zoom optyczny: 30x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s,preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66,IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja ruchu, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

Kamery powinny być zasilane z zasilaczy buforowych z akumulatorami, a ich parametry powinny być tak dobrane, aby zapewnić poprawną pracę kamer i routerów GSM.

B. Osprzęt do kamery

Cokół montażowy do kamery, uchwyt słupowy do cokołu montażowego, zasilacz buforowy zasilający kamerę oraz router GSM, akumulator do zasilacza buforowego 12V/7Ah, moduł wyjść technicznych do zasilacza buforowego, antena GSM do routera, obudowa do routera IP65, dławice (komplet).

Każdy router GSM LTE powinien posiadać dwie anteny: jedna dla polaryzacji pionowej, druga dla polaryzacji poziomej. Może to być również antena w jednej obudowie (np. panelowa) obsługująca obie polaryzacje na dwóch osobnych przyłączach.

Zasilacz buforowy powinien być dostosowany do użytku zewnętrznego w warunkach klimatycznych Polski, posiadać możliwość wygenerowania sygnałów alarmowych (awaria zasilania AC, awaria akumulatora) bezpośrednio lub za pomocą dodatkowych modułów oraz spełnić normy w zakresie zastosowania takiej instalacji.

Kamery powinny być zasilane z zasilaczy buforowych z akumulatorami, a ich parametry powinny być tak dobrane, aby zapewnić poprawną prace kamer i routerów GSM.

C. Słup wraz z osprzętem

Słup teletechniczny wraz z cokołem montażowym i elementami montażowymi. Uchwyty słupowe do obudów OZP+OR (klasa szczelności IP65), umożliwiające zamontowanie obudów na uchwytach. System uziomowy słupa wraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowe. Przekaźniki sterujące in/out do routera (4 kpl.),  okablowanie strukturalne. Kabel YKY/NYY-J 3x2,5mm2 0,6/1kV - 100 mb.

Przekaźniki powinny być dobrane do wybranego modelu routera posiadającego wyjścia i wejścia sterujące OC.

Słupy mogą być stalowe ocynkowane, aluminiowe, betonowe; mogą być mocowane w gruncie lub na fundamencie; proste, ozdobne, z koronami ozdobnymi; stożkowe, sześciokątne, ośmiokątne; itd. zasadniczo powinny być dopasowane wyglądem do już istniejących słupów przy czym ich wysokość nie powinna być mniejsza niż 3,5m.

Parametry słupów do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektowania.

D. Zasilanie energetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne  przewiduje się doprowadzić linią kablową nn z projektowanej tablicy oświetlenia zewnętrznego TE-OD, która umieszczona będzie w piwnicy budynku dworca.

Element mapy z naniesiona lokalizacja przyłącza

Projektowana linia zasilająca monitoring

2.3.  Wymagania dotyczące  warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do prac związanych  z przygotowaniem  terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami wykończeniem  i  zagospodarowaniem terenu

I.  Ogólne wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.1. Obowiązki Zamawiającego:

Przekazanie Dokumentacji  Programu Funkcjonalno – Użytkowego :

Zamawiający przekaże Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej zawierającej:

Program Funkcjonalno – użytkowy pn. „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo”  na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

Wykonawca  niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym  przystąpi do opracowania  Wymaganej dokumentacji  zgodnej z  wymaganiami  pkt. 2.1.  Wymagania dotyczące    dokumentacji projektowej  do prac związanych  z przygotowaniem  terenu budowy konstrukcją, instalacjami wykończeniem  i  zagospodarowaniem terenu

Ponadto Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże Wykonawcy Teren  Budowy .

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu jego przejęcia do odbioru.

2.3.2. Obowiązki Wykonawcy

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót i zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed:

A) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;

B) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami;

C) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami;

D) możliwością powstania pożaru;

E) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym;

Stosowanie materiałów szkodliwych dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 
w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek:

-zapewnić zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia;

- nie dopuszczać do pracy personelu w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność zgodnie z opracowaną   dokumentacją projektową, STWIOR i poleceniami Zamawiającego.

2.3.3. Dokumenty budowy

Dokumenty wchodzące w skład umowy:

a)protokoły przekazania placu budowy wraz z  Programem Funkcjonalno – Użytkowym pn.

„Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” na działce nr 273/13 i dz. nr 273/14 ark. nr 1 obręb geod. Bolechowo

b) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

c) sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

d) dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;

e) kosztorys powykonawczy i obmiar robót;

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

g) protokoły odbioru robót;

h) sprawozdanie techniczne;

i) korespondencja dotycząca budowy;

2.3.4.  Wyroby  budowlane  (Materiały)

Wymagania ogólne

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym z także w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej wymagania

techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Do realizacji  przedsięwzięcia  należy stosować wyroby budowlane które:

- są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo:

- zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo:

- zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

-dla których udzielono aprobaty technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót

Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja  PFU , projektowo-kosztorysowa oraz ST  . Zmiana materiału może nastąpić za zgodą autora  dokumentacji i Zamawiającego tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany jakości i ceny wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację.

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy.

Materiały łatwopalne powinny być dowożone na bieżąco. Wykluczone jest ich składowanie 
i magazynowanie na terenie budowy.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy (remontu), bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.5. Sprzęt

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii robót budowlano-montażowych przyjętej w dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Montaż i demontaż Wykonawca będzie prowadzić przeszkolonymi pracownikami, pod nadzorem kierownika budowy i zgodnie z dokumentacją projektową.

Maszyny i sprzęt do robót budowlanych:

- elektronarzędzia przydatne do prac montażowych;

- mierniki, czytniki i inne urządzenia do kontroli i pomiaru robót

Wyszczególniony sprzęt winien być sprawny technicznie, zapewniając bezpieczną pracę, 
a jednostki wymagające legalizacji lub innych dokumentów dopuszczających do eksploatacji powinny posiadać je i być okazywane Zamawiającemu, na każde wezwanie.

2.3.6. Środki  transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do placu budowy.

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

I I  Szczegółowe  wymagania dotyczące   warunków wykonania i odbioru robót budowlanych   robót

- Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -  monitoring

3. 1. Zakres robót

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji kamery telewizji przemysłowej oraz podglądu obrazu z tych kamer na stacji monitorowania w Straży Gminnej w Czerwonaku:

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji kamer telewizji przemysłowej oraz podglądu obrazu z tych kamer na stacji monitorowania w Straży Gminnej w Czerwonaku:

- Instalacja urządzeń do rejestracji obrazu, zarządzania kamerami i podglądu obrazu:

- umożliwienie pracy systemu w systemie całkowicie bezobsługowym, z możliwością

okazjonalnego uruchomienia stacji podglądowej z pełnym sterowaniem kamerami;

- utworzenie optymalnej przestrzeni dyskowej zapewniającej wystarczającą ilość miejsca dla

archiwizacji nagrań,  oraz zabezpieczeniem przed utratą danych;

- zapewnienie sterowania wszystkich kamer za pomocą jednego systemu;

- montaż masztu pod kamerę,

- instalacja kamery obrotowej na maszcie,

- doprowadzenie zasilania 230V do masztów,

- uruchomienie i testowanie kamery.

3.2   Materiały

A. Rejestrator sieciowy IP 32 kanały

Rejestrator: pasmo wejściowe/wyjściowe 200Mbps/160mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U.

Rejestrator współdziałając z klawiaturą systemową IP musi zapewnić jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamer na minimum 6 monitorach oraz umożliwiać dowolną konfigurację widoków kamer na minimum 6 monitorach.

B. Klawiatura systemowa IP

Kontroler systemowy IP. Manipulator 3D, manipulator jog/dial. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy prostokątny o średnicy 7” (rozdzielczość 800*480). Obsługa dekoderów sprzętowych. Zarządzanie do 256 urządzeń. Bezpośrednia obsługa pojedynczego rejestratora DVR/NVR. Możliwość bezpośredniego wyświetlania pojedynczej kamery w rozdzielczości do 1080p. interfejs USB2.0 do zgrywania danych. Wbudowane porty RS-232 i 485. Zasilanie 12VDC.

C. Dysk twardy

Dysk HDD 4 TeraBajty - 4 sztuki. Dysk przeznaczony do pracy ciągłej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

D. Router (1 sztuka)

Router GSM LTE, LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS, 2 x ETH - switch lub router, 1 x COM, 1 x USB, 2 x wej. cyfrowe, 2 x wyj cyfrowe, Przełączanie na WAN, tem. pracy -25 do 75 st. C, autodiagnostyka, autorestarty, firewall, zasilacz do Routera.

E. Monitor

Monitor LED, 42'', przeznaczony do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

F. Telefon GSM

Telefon umożliwiający odbiór alarmowych SMS-ów ze zdalnych urządzeń GSM - routerów

Każdy router GSM LTE powinien posiadać dwie anteny: jedna dla polaryzacji pionowej, druga dla polaryzacji poziomej. Może to być również antena w jednej obudowie (np. panelowa) obsługująca obie polaryzacje na dwóch osobnych przyłączach.

G. Instalacja antenowa do stacji monitorowania.

Antena GSM do routera, maszt antenowy balastowy MB-2 h=2m + balast, konwerter RS-485/232, system uziomowy masztu, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, okablowanie strukturalne.

H. Osprzęt do stacji monitorowania

Switch 1U rack 19", 16 portów 10/100/1000 Mbps, 2 porty SFP, UPS 2200VA, Szyny rack19" do UPS'a, szafa rack 19" 27U 600x800 stojąca, wentylowana, Listwa zasilająca rack 19" 9 gniazd.

I. Kamera obrotowa (1 sztuka)

Kamera PTZ IP, rozdzielczość 2 MP, przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129mm, zoom optyczny: 30x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s,preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66,IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja ruchu, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

J. Osprzęt do kamery

Cokół montażowy do kamery, uchwyt słupowy do cokołu montażowego, zasilacz buforowy zasilający kamerę oraz router GSM, akumulator do zasilacza buforowego 12V/7Ah, moduł wyjść technicznych do zasilacza buforowego, antena GSM do routera, obudowa do routera IP65, dławice (komplet).

Każdy router GSM LTE powinien posiadać dwie anteny: jedna dla polaryzacji pionowej, druga dla polaryzacji poziomej. Może to być również antena w jednej obudowie (np. panelowa) obsługująca obie polaryzacje na dwóch osobnych przyłączach.

Zasilacz buforowy powinien być dostosowany do użytku zewnętrznego w warunkach klimatycznych Polski, posiadać możliwość wygenerowania sygnałów alarmowych (awaria zasilania AC, awaria akumulatora) bezpośrednio lub za pomocą dodatkowych modułów oraz spełnić normy w zakresie zastosowania takiej instalacji.

Kamery powinny być zasilane z zasilaczy buforowych z akumulatorami, a ich parametry powinny być tak dobrane, aby zapewnić poprawną prace kamer i routerów GSM.

K. Słup wraz z osprzętem

Słup teletechniczny wraz z cokołem montażowym i elementami montażowymi. Uchwyty słupowe do obudów OZP+OR (klasa szczelności IP65), umożliwiające zamontowanie obudów na uchwytach. System uziomowy słupa wraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowe. Przekaźniki sterujące in/out do routera (4 kpl.),  okablowanie strukturalne. Kabel YKY/NYY-J 3x2,5mm2 0,6/1kV - 100 mb.

Przekaźniki powinny być dobrane do wybranego modelu routera posiadającego wyjścia i wejścia sterujące OC.

Słupy mogą być stalowe ocynkowane, aluminiowe, betonowe; mogą być mocowane w gruncie lub na fundamencie; proste, ozdobne, z koronami ozdobnymi; stożkowe, sześciokątne, ośmiokątne; itd. zasadniczo powinny być dopasowane wyglądem do już istniejących słupów przy czym ich wysokość nie powinna być mniejsza niż 3,5m.

Parametry słupów do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektowania.

L. Zasilanie energetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne  przewiduje się doprowadzić linią kablową nn z projektowanej tablicy oświetlenia zewnętrznego TE-OD, która umieszczona będzie w piwnicy budynku dworca.

Ł. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Zadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych:

1. Ochrona urządzeń przed skutkami wyładowań atmosferycznych lub przepięciami pochodzącymi od sieci AC 230V.

Parametry:

Napięcie maksymalne: 250 V AC / 50 Hz

Prąd znamionowy: 10 A

Poziom protekcji Up L/PE, N/PE: 1.3 kV

Poziom protekcji Up L/N: 3 kV

Znamionowy prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE): 4 kA - 8/20 µs

2. Ochrona urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s (kamera - router)

Parametry:

Napięcie znamionowe: 5 V

Napięcie maksymalne: 6 V

Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego (linia-linia): 40 V

Napięcie ochrony linia-uziemienie:  600 V

Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia): 100 A (8/20µs)

Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie): 100 A (8/20µs)

Pojemność: < 20 pF

Chronione pary przewodów: 	1-2, 3-6, 4-5, 7-8

3.3 . Montaż

A. Montaż fundamentu.

Montaż fundamentu należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta.

B. Montaż słupa

Słupy należy ustawiać Na uprzednio przygotowanym fundamencie. Głębokość

posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji technicznej.

D. Montaż kamery.

Montaż oprawy na wysięgniku należy wykonywać przy pomocy samochodu z koszem Oprawę należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupa i wysięgnika. Oprawy należy mocować na wysięgniku w sposób wskazany przez producenta oprawy, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawa powinna być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla odpowiedniej strefy wiatrowej.

3.4.  Kontrola jakości i odbiór robót

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z przepisami,

- poprawnego montażu,

-  kompletności wyposażenia,

-  poprawności oznakowania,

-  braku widocznych uszkodzeń.

Wykopy pod fundament

Lokalizacja słupa winna być zgodna z planami przekazanymi od Inwestora. Wymiary 
i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z warunkami technicznymi. Po zasypaniu fundamentu należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wokół fundamentu.

Fundament

Badania powinny obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

Słup stalowy

Elementy słupa powinny być zgodne z dokumentacją producenta i BN-79/9068-01.

Słup  po  montażu, podlega sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupa,

- prawidłowości ustawienia oprawy

-  jakości połączeń kabli i przewodów

-  jakości połączeń śrubowych słupa, oprawy,

-  stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa   zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Odbiór  robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją geodezyjną oraz techniczną, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami 
i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

-  protokoły, badania i pomiary w 5 egzemplarzach,

-  w 5 egzemplarzach geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiały w 5 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń,

-  konserwacja urządzeń do chwili przekazania zadania  Zamawiającemu,

Wykonawca oświadcza że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania zleconych robót:

- Posiada wiedzę i odpowiedni potencjał techniczny

- Dysponuje oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Posiada  wpis na listę kwalifikowanych pracownika zabezpieczenia technicznego w ewidencji

Komendanta Wojewódzkiego Policji stopnia wydaną   przez Komendanta Wojewódzkiego

Policji w Poznaniu;

Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze specyfikacją. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora  .

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

- Prawo budowlane ustawa z dnia 07 .07. 1994 r.(tekst jedn. Dz.U. 2016 poz.290 z późn. zm.)

- Prawo Energetyczne ustawa z dnia 10 .04.1997r.(tekst jedn.Dz.U. 2012 poz.1059 z późn. zm.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U z

roku 2003, nr 80, poz. 717 z pózn. zm.)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz U. z roku 2007, nr 19, poz. 115 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w

sprawie znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z roku 2002, nr 170, poz. 1393 z pózn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2012 poz. 462)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 207)

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa. Linie prądu

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV

-Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności  (Dz.U. 2013 poz. 898)

- Ustawa o odpadach z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21)

- Ustawa prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 
z późn.zm)

- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. z roku 1989, nr 30, poz. 163 z pózn. zm.)

- Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

PN EN 50132 7/2003

- Normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. IEC 60364 5

52/2002

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.grudnia 2005r. w sprawie

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005r. nr

171, poz. 1433).

- Ustawa z dn.16.lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800),

- Ustawa z dnia 22.sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia,

- Ustawa z dnia 29.sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych,

ponadto :

- wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego

zarówno na etapie prac projektowych jak i w trakcie trwania jej realizacji.

2. Zdjęcia oraz elementy mapy z naniesioną lokalizacją zadania

Zdjęcie lokalizacji

Lokalizacja 1

# Text boxes

Projektowana lokalizacja kamery monitoringu

Planowana lokalizacja słupa z kamerą

Proponowana wstępna lokalizacja zamontowania na słupie kamery