WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ NA TERENIE GMINY CZERWONAK ORAZ OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

1. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ

1. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, byliny obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu pod nasadzenia oraz pod wyznaczoną rabatę, wyznaczenie miejsc sadzenia wraz z wyznaczeniem rabaty pod nasadzenia krzeww i bylin, wykopanie i zaprawienie dołków ziemią żyzną do połowy głębokości,

- zakup i dostarczenie materiału roślinnego wraz z jego sadzeniem i zabezpieczeniem,

- zastosowanie geowłókniny oraz wyściółkowanie mis korą o grubości warstwy min. 2 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- zabieg zaprawienia systemu korzeniowego drzew i krzewów zawiesiną hydrożelu,

- wyprofilowanie skarpy w Czerwonak, ul. Dworcowa 53 za wybudowanym parkingiem,

- 12-miesięczną konserwację gwarancyjną, w tym podlewanie roślin szczególnie w okresie letnim oraz wymiana materiału roślinnego obumarłego (także częściowo), co oznacza, że Wykonawca gwarantuje pełną żywotność materiału roślinnego, systematyczne koszenie i uzupełnianie założonego trawnika,

- inne niezbędne prace związane z nasadzeniem drzew, krzewów i bylin.

Do każdej sadzonki drzewa muszą być zastosowane 3 szt. drewnianego palika. Pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików.

    - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ziemia ogrodnicza

Ziemia urodzajna rodzima, zebrana i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości przed rozpoczęciem robót. Ziemia urodzajna może być także pozyskana w 	innym miejscu i dostarczona na miejsce robót.

Wyklucza się ziemię zagruzowaną, przerośniętą korzeniami, zasoloną lub zanieczyszczoną 	chemicznie.

Kora ogrodnicza powinna być z drzew iglastych grubo lub średnio zmielona.

  - Materiał roślinny

Dostarczone sadzonki drzew i krzewów powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i 
	PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 	łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie ukształtowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła ta powinna być dobrze rozwinięta,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące np. u form kulistych,

- blizny na przewodniku powinny być zrośnięte,

- wiek sadzonych drzew i krzewów powinien mieścić się w granicach od 5 – 10 lat,

- drzewa o minimalnej wysokości 200 cm i o obwodzie pnia 10 cm,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty.

Wady niedopuszczone dla drzew i krzewów:

- silne uszkodzenie mechaniczne,

- odrosty podkładki poniżej miejsca zaszczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych roślin,

- martwice i pęknięcia kory na przewodniku,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew.

  - Wykaz materiału roślinnego wraz z minimalną wielkością i pojemnikiem.

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość/szt. powierzchnia | Pojemnik | Wielkość w cm | Wymagania jakościowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KICIN- PARK, ul. Wodna |
| 1. | Carpinus betulus ‘Fastigiata’ | Grab pospolity | 1 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| 2. | Hemerocallis ‘Stella de Oro’ | Liliowiec | 50 | P9 | 10/15 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 3. | Spirea desnsiflora | Tawuła gęstokwiatowa | 55 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 4. | Spirea japonica ‘Crispa’ | Tawuła japońska | 50 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 5. | Spirea japonica ‘Goldflame’ | Tawuła japońska | 45 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 6. | Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ | Berberys Thunberga | 20 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 7. | Juniperus sabina ’Tamariscifolia’ | Jałowiec sabiński | 20 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 8. | Spirea japonica ‘Goldmound’ | Tawuła japońska | 50 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 9. | Rosa ‘Sunny Rose’ | Róża okrywowa | 30 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 10. | Spirea betulifolia | Tawuła brzozolistna | 45 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| CZERWONAK-CMENTARZ KOMUNALNY |
| 1. | Tilia cordata ‘Erecta’ | Lipa drobnolistna | 20 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| 2. | Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ | Berberys Thunberga | 100 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| CZERWONAK, DZIAŁKA NR 33/6 UL. PIŁSUDSKIEGO |
| 1. | Acer platanoides ‘Columnare’ | Klon pospolity | 4 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| OWIŃSKA – UL. DWORCOWA |
| 1. | Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ | Głóg dwuszyjkowy | 2 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| KICIN – UL. KOŚCIELNA |
| 1. | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 1 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| 2. | Rosa ‘Mercury 2000’ | Róża okrywowa | 40 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| BOLECHÓWKO – UL. LIPOWA |
| 1. | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 1 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| CZERWONAK – UL. ZIELONA |
| 1. | Picea pungens ‘Hoopsii’ | Świerk kłujący | 4 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| DĘBOGÓRA, UL. DĘBOWA 1 |
| 1. | Quercus rober ‘Fastigiata’ | Dąb szypułkowy | 1 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| KICIN – SWARZĘDZKA DZIAŁKA NR 365/7 |
| 1. | Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ | Jarząb pospolity | 3 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |
| CZERWONAK – RONDO UL. ŻRÓDLANA |
| 1. | Pinus mugo ‘Mops’ | Sosna górska ‘Mops’ | 2 | bryła lub pojemnik | Forma szczepiona na wysokości 60-70 cm | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| CZERWONAK, UL. DWORCOWA 53 |
| 1. | Cornus alba ‘Elegantissima’ | Dereń biały | 130 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 2. | Cornus sanquinea ‘Midwinter Fire’ | Dereń świdwa | 30 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 3. | Rosa ‘Mercury 2000’ | Róża okrywowa | 130 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 4. | Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ | Berberys Thunberga | 85 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 5. | Hemerocallis ‘Stella de Oro’ | Liliowiec | 200 | P9 | 10/15 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 6. | Juniperus communis ‘Repanda’ | Jałowiec pospolity | 200 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 7. | Spirea densiflora | Tawuła gęstokwiatowa | 150 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| CZERWONAK, UL. DWORCOWA 53 ZA WYBUDOWANYM PARKINGIEM |
| 1. | Cornus alba ‘Elegantissima’ | Dereń biały | 60 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 2. | Taxus x media ‘Farmen’ | Cis pośredni | 100 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 3. | Rosa ‘Mercury 2000’ | Róża okrywowa | 70 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| PARK W KOZIEGŁOWACH, DZIAŁKA NR 106/34 |
| 1. | Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ | Berberys Thunberga | 150 | C3 | 30/40 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 2. | Hemerocallis ‘Stella de Oro’ | Liliowiec | 300 | P9 | 10/15 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 3. | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | 160 | C2 | 20/30 | Silny system korzeniowy, przerośnięta bryła korzeniowa |
| 4. | Platanus acerifolia | Platan kalinolistny | 6 | bryła lub pojemnik | min wys. 200 min. obw.10 | Silny system korzeniowy, przerosnięta bryła korzeniowa, minimum 4-5 pędów szkieletowych korony |

2.4.Transport i magazynowanie materiału roślinnego

Transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z bryłką korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach (zgodnie z pkt 2.3)

Drzewa, krzewy i byliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wysychaniem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to możliwe, należy je składować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, muszą być podlewane. Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być dołowane w zacienionym i osłoniętym miejscu oraz podlewane. W przypadku wystąpienia wyjątkowej i nieoczekiwanej sytuacji trawa może leżeć zwinięta w rolki w cieniu tylko jedną dobę.

2.5. Sadzenie drzew, krzewów i bylin

Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i bylin:

- przed każdorazowym posadzeniem materiału roślinnego Zamawiający dokona odbioru materiału roślinnego,

- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wraz z wyznaczeniem rabaty,

- dołki pod sadzonki drzew powinny mieć wielkość (0,8x0,8x0,8) i być zaprawione ziemią żyzną lub kompostową oraz hydrożelem,

- dołki pod sadzonki krzewów powinny mieć wielkość (0,3x0,3x0,3) i być zaprawione ziemią żyzną lub kompostową,

- gleba przed sadzeniem powinna być starannie przygotowana, przekopana, odchwaszczona, wolna od kamienia, gruzu, szkła itp.

- dna dołów i jego boki powinny być „ponacinane” szpadlem, tak by wyrastające nowe korzenie miały lepsze warunki do wzrostu,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- rośliny powinny być sadzone na głębokość, na jakiej rosły w szkółce – dopuszczalne zagłębienie do 5 cm poniżej gruntu,

- korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać po posadzeniu, powtórzyć po około tygodniu,

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane  paliki,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- posadzone drzewa należy zabezpieczyć trzema palikami, wysokości ok. 1,-8 do 2,0 m,

- drzewa liściaste form naturalnych po posadzeniu wiosną należy przyciąć proporcjonalnie do wielkości systemu korzeniowego tj. mniej więcej o 1/3 do ½ wysokości,

- drzewa liściaste form piennych przyciąć o ½ długości pędów korony w terminach jw.

- wyściółkowaniu mis  korą o grubości warstwy min. 2 cm,

- wyściółkowanie terenów nasadzeń w Kicinie - park ul . Wodna, Kicin – ul. Kościelna, Czerwonak, ul. Dworcowa 53, Czerwonak, ul. Dworcowa 53 za wybudowanym parkingiem oraz park w Koziegłowach działka nr 106/34, obręb Koziegłowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pieczołowitej pielęgnacji terenów zielonych z ewentualnym uzupełnieniem drzew, krzewów, bylin i darni w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca nie może odmówić dokonania nasadzeń wynikających z udzielonej gwarancji bez względu na związane z tym koszty,

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w nasadzeń w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z umową.

2.6. Założenie trawnika z siewu

- Uporządkowanie terenu, polega na pozbyciu się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń na terenie wyznaczonym pod trawnik typu: gruz, cegły, śmieci, kamienie,

- Odchwaszczanie terenu,

- Przygotowanie i użyźnienie gleby.

Należy przekopać ziemię. Tę czynność wykonujemy na głębokość 15-25 cm. Gleby ubogie wzbogacamy kompostem, torfem, żyzną glebą wolnej od chwastów, które mieszamy. Ponownie wybieramy chwasty i korzenie i rozbijamy grudy ziemi. Wtedy osiadanie gleby będzie równomierne.

- Wyrównywanie i wyprofilowanie terenu,

Glebę grabimy równo, niwelujemy teren formując spadki od strony drogi do parkingu, aby woda odpływała na zewnątrz. Powierzchnię równamy przesypując szpadlem, a potem przeciągając wstępnie ciężką belkę, drabinę lub deskę. Dołki zasypujemy ziemią, górki zbieramy,

      - Wałowanie, który ma na celu wyrównanie powierzchni oraz zagęszczenie gleby. Wałowanie wykonujemy specjalnym walcem do trawników. Powinno być one wykonywane raz w jedną, a raz w drugą stronę, a następnie po przekątnej. Aby sprawdzić, czy gleba dostatecznie osiadła wchodzimy na nią, jeżeli zostawiamy wgłębienie należy jeszcze wałować powierzchnię, aż stanie się ona twarda. Tak przygotowana gleba nadaję się do wysiewu nasion,

      - Siew nasion
Bezpośrednio przed siewem glebę spulchniamy za pomocą grabi na głębokość 2- 3cm. Ziemia powinna być wilgotna, ale tak by nie przyklejała się do narzędzi. Optymalna głębokość siewu wynosi 0.5- 1.5cm. Wysiewać możemy:
1. Ręcznie- na krzyż, całość powierzchni trawnika dzielimy na sektory i każdy sektor wysiewamy osobno.
2. Mechanicznie- siewniki, również na krzyż.
Po wysiewie nasiona przykrywamy ziemią grabiąc je sprężystymi grabiami, a następnie wałujemy glebę ( w celu dociśnięcia nasion do podłoża). Używamy do tego wału o masie 75- 100kg.
Dawka zalecana to około 35 - 50 gramów nasion na 1 m2 terenu. Zbyt mała spowoduje rzadką trawę, albo wręcz puste miejsca. Z kolei zbyt duża przyczyni się do tego, że różne gatunki traw będą walczyć o miejsce i z pewnością w tak dużym zagęszczeniu zostaną porażone przez choroby grzybowe.

      - Nasiona traw przed wysianiem należy przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego. Mieszanka musi zawierać w swoim składzie następujące gatunki: wiechlina łąkowa, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona, życica trwała.