Karta informacyjna zadania:
Budowa przejścia pieszo rowerowego przez tory kolejowe w rejonie dworca w Owińskach

W ramach inwestycji : Budowa przejścia pieszo rowerowego przez tory kolejowe w rejonie dworca w Owińskach planuje się wykonanie;

-	przejścia przez tory – zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – wersja z dnia 17.05.2016
oraz
na działkach nr geod. 113/11, 113/15 oraz 113/16 obręb Owińska
-	chodnika wzdłuż istniejących przy ul. Dworcowej miejsc parkingowych w przestrzeni pomiędzy utwardzoną nawierzchnią parkingu a terenem zieleni. Chodnik szerokości 2,0 mb, łączna powierzchnia 520 m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm koloru szarego, ograniczony krawężnikiem betonowym ułożonym na ławie betonowej z oporem i obrzeżem betonowym również ułożonym na ławie z oporem. Jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku istniejącego rowu. Nie stwierdza się kolizji projektowanego chodnika z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.
-	oświetlenia wzdłuż chodnika – oświetlenie uliczne – 9 lamp wysokości 4,5 m z oprawami LED , kabel podziemny YAKY 4x35 mm2, długość kabla ok. 240 mb
-	odcinka chodnika przy dworcu – z kostki granitowej - długości ok. 40 mb.
-	wiaty rowerowej przy budynku dworca

zał. graficzny
       plan sytuacyjny