PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wykonanie obiektów małej architektury w miejscu publicznym – wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Czerwonaku.

Adres obiektu budowlanego:

miejscowość:		Czerwonak, ul. Gdyńska 54

gmina:			Czerwonak

powiat:			poznański

województwo:		wielkopolskie

Wspólny Słownik Zamówień:

45.22.33.00-9

Roboty budowlane w zakresie parkingu.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

Spis zawartości:

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

3. Część rysunkowa.

Sporządził: Rafał Adamski

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obiektów małej architektury w miejscu publicznym – wiat rowerowych przy stacji kolejowej w Czerwonaku. W ramach zadania należy również zlokalizować ławki i kosze na śmieci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

1.2. Stan istniejący.

Teren na którym mają zostać zlokalizowane obiekty i urządzenia objęte przedmiotowym programem funkcjonalno-użytkowym jest aktualnie zagospodarowany. Na powyższych nieruchomościach znajduje się parking wraz z drogami manewrowymi o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 78, natomiast dla autobusów – 2 miejsca. Od strony ul. Gdyńskiej zlokalizowany jest chodnik. Teren parkingu jest odwodniony do kanalizacji deszczowej oraz oświetlony. Teren planowanej inwestycji stanowi własność Gminy Czerwonak i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

1.3. Zakres wyposażenia parkingu – elementów małej architektury oraz infrastruktury towarzyszącej.

1.3.1. Miejsca postojowe dla rowerów.

W ramach zadania przewiduje się urządzenie 48 stanowisk postojowych dla rowerów w formie zadaszonych wiat.

1.3.2. Ławki.

W ramach zadania należy przewidzieć również montaż ławek w ilości 6 szt. dla pasażerów komunikacji publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku stacyjnego oraz
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

1.3.3. Kosze na śmieci.

Dodatkowo należy przewidzieć montaż koszy na śmieci w ilości 7 szt. na dojściach do przystanku/peronu oraz w miejscach wskazanych przez Inwestora.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

2.1. Wymagania techniczne dla elementów małej architektury i dodatkowego wyposażenia.

2.1.1. Miejsca postojowe dla rowerów.

W ramach zadania należy wykonać dwie 24-stanowiskowe zadaszone wiaty rowerowe, zlokalizowane w sąsiedztwie budynku stacyjnego lub peronu. Dopuszcza się stosowanie stojaków w kształcie odwróconej litery U, umożliwiających oparcie i przypięcie ramy roweru lub innych, uzgodnionych z Inwestorem. Wiata może być jednostronna lub dwustronna
o dowolnych wymiarach – dostosowanych do istniejącego miejsca w sąsiedztwie budynku stacyjnego lub peronu. Konstrukcja z profili aluminiowych. W konstrukcji zadaszenia wymaga się zastosowanie min. zadaszenia górnego z poliwęglanu przezroczystego lub przyciemnionego.

2.1.2. Ławki.

Konstrukcja nośna ławki – ze stalowych rur. Siedzisko i oparcie – z grubych dębowych desek, zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.

2.1.3. Kosze na śmieci.

Zaleca się zastosowanie koszy z katalogu rozwiązań typowych mebli miejskich. Kosze powinny być duże w ilości dostosowanej do wymaganych potrzeb.

2.2. Wymagania materiałowe.

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2.3. Opis szczegółowy.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów i urządzeń obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych – nieaktualizowanych, umożliwiających realizację zadania.

- Przedstawienia koncepcji realizacji prac i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.

- Przygotowania dokumentacji w celu dokonani zgłoszenia robót.

- Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych na podstawie właściwych ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych przez Zamawiającego:

- skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

- zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót,

- zawiadomienie innych organów, jeżeli jest to konieczne.

- Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

- Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN(DWG)).

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.